## Slide 1: 스마트팜 카메라 모듈 구성도
18330153 서강산

## Slide 2: SW 구성도
소프트웨어 구성도
플로우 차트
모듈별 구성/동작 설명
HW 구성도
하드웨어 구성도
플로우 차트
모듈별 구성/동작 설명

## Slide 3: SW 구성도

## Slide 4
Raspi-camera
control
이미지 촬영
motor
process
Collision
process
SW 구성도
모듈 영역
스마트팜 메인관리 시스템
1
4
movement
동작제어
서버쪽 양방향 통신
양방향 통신
image to byte
서버
모터 움직임 제어
이동 거리
제한
카메라 이동 모듈 시스템
collision detection
repository
송수신 영역
2
농작물데이터 축적
main process
신호 처리
이미지 전송
서버 통신
protocol
MQTT Broker
3

## Slide 5
모듈 뷰 요소 | 관련 뷰 서버 요소 | 설명
모듈 영역 | Main process | 메인 프로세스로 세분화된 각 기능들을 중앙에서 제어하고 동작하는 기능을 합니다.
 | motor process | 모터는 2상 여자 방식의 스텝 모터로서, 일정한 스텝(단위 각도)마다 회전하는 원리를 가지고 있습니다.
 | Raspi-camera control | 농작물의 상태를 사진으로 찍기 위해 라즈베리파이 카메라와 상호작용합니다.
 | Collision process | 충돌 스위치를 이용해, 이동제한을 하여 목적 거리를 특정하는 역할을 합니다.
송수신 영역 | MQTT process | 메세징 프로토콜의 일종으로, 경량 메세징 프로토콜(Lightweight Messaging Protocol)로서 기기와 애플리케이션 간에 데이터를 효율적으로 전송하기 위해 설계된 프로토콜로서
 | 이미지 전송 | 바이트 코드로 변환된 이미지를 서버에 전송합니다.
 | 신호 처리 | 중앙 시스템에서 모듈의 작동을 제어할 수 있기 위해 신호를 전송하면, 모듈은 신호를 수신 받아 움직임을 제어합니다.
MQTT Broker | HIVE MQ | 브로커를 구축하고 운영하기 위한 기업용 솔루션으로, MQTT 프로토콜을 기반으로 하는 메시징 플랫폼을 제공하는 회사입니다.
스마트팜 관리 시스템 | 서버 | 카메라 모듈 이동 원격 제어 / 수신 이미지 처리
 | 이미지 저장공간 | 농작물 이미지 데이터를 저장하여, 이를 농병충해 유무, 생육상태 관리 등을 할 수 있습니다.

## Slide 6: UML 클래스다이어그램

## Slide 7: 플로우 차트
중앙 시스템
레일 순방향 이동
모터 역방향 이동
타이머가 지났는가?
종료
한계 위치까지 이동했는가?
yes
no
사진 촬영 후
사진 전송
라즈베리 파이
시작 신호 전송
시작 위치 까지 복귀 했는가?
yes
yes

## Slide 8: 시퀸스 다이어그램

## Slide 9: HW구성도

## Slide 10: HW 실사진
전면
후면
측면

## Slide 11: 시스템 요구사항
장치 | 용도
Raspberry-Pi 4 model B | 모듈 제어, 이미지 전송
Raspberry-Pi HQ Camera | 농작물 실시간 모니터링
6mm Wide Angle Lens | 카메라 광각 조절
28BYJ-48 STEP MOTOR | 카메라 이동 제어
rail track | 카메라 이동 레일
Collision Sensor (SEN030202) | 카메라 이동 범위 제어

## Slide 12
GPIO PIN MAP
step motor
collusion sensor
collusion sensor
Collusion sensor | Step motor | Collusion sensor
INPUT PIN 12 | INPUT PIN 11, 13, 15, 16 | INPUT PIN 40
GROUND PIN 06 | GROUND PIN 09 | GROUND PIN 39
power injection PIN 04 | power injection PIN 02 | power injection PIN 17

## Slide 13
촬영 카메라

## Slide 14
후면

## Slide 15
측면

## Slide 17
https://slidesplayer.org/slide/16218191/ 참고 ppt