## Slide 1: 스마트팜 카메라 모듈 구성도
18330153 서강산

## Slide 2: SW 구성도
소프트웨어 구성도
플로우 차트
모듈별 구성/동작 설명
HW 구성도
하드웨어 구성도
플로우 차트
모듈별 구성/동작 설명

## Slide 3: SW구성도

## Slide 4
Raspi-camera
process
image process
image sender
motor
process
signal recevier
Collusion
process
SW 구성도
모듈 제어
송수신 제어
MQTT protocol
중앙 제어
핀 초기화
이미지 처리
모듈 작동
신호 처리
1
2
3
movement
Control
동작제어
서버 통신

## Slide 5: 플로우 차트
중앙 시스템
레일 순방향 이동
모터 역방향 이동
타이머가 지났는가?
종료
한계 위치까지 이동했는가?
yes
no
사진 촬영 후
사진 전송
라즈베리 파이
시작 신호 전송
시작 위치 까지 복귀 했는가?
yes
yes

## Slide 6: 모듈 제어
영상 처리
- 라즈베리파이 모듈 중 하나로

## Slide 7: HW구성도

## Slide 8: HW 아키텍쳐
전면
후면
측면

## Slide 10: 시스템 요구사항
장치 | 용도
Raspberry-Pi 4 model B | 모듈 제어, 이미지 전송
Raspberry-Pi HQ Camera | 농작물 실시간 모니터링
6mm Wide Angle Lens | 카메라 광각 조절
28BYJ-48 STEP MOTOR | 카메라 이동 제어
rail track | 카메라 이동 제어
Collision Sensor (SEN030202) | 카메라 이동 범위 제어

## Slide 11
ras_pi_4B pin map
step motor
collusion sensor
collusion sensor
Collusion sensor | Step motor | Collusion sensor
INPUT PIN 12 | INPUT PIN 11, 13, 15, 16 | INPUT PIN 40
GROUND PIN 06 | GROUND PIN 09 | GROUND PIN 39
power injection PIN 04 | power injection PIN 02 | power injection PIN 17